介电常数测试仪

GCSTD-D

性能特点

■ 测试频率20Hz～2MHz，10mHz步进 
■ 测试电平10mV～5V, 1mV步进 
■ 基本准确度0.1%
■ 最高达200次/s的测量速度 
■ 320×240点阵大型图形LCD显示 
■ 五位读数分辨率 
■ 可测量22种阻抗参数组合 
■ 四种信号源输出阻抗 
■ 10点列表扫描测试功能 
■ 内部自带直流偏置源 
■ 外置偏流源至40A(配置两台TH1776)(选件)
■ 电压或电流的自动电平调整(ALC)功能 
■ V、I测试信号电平监视功能 
■ 图形扫描分析功能 
■ 20组内部仪器设定可供储存/读取 
■ 内建比较器,10档分选及计数功能 
■ 多种通讯接口方便用户联机使用 
■ 2m/4m测试电缆扩展(选件)
■ 中英文可选操作界面 
■ 可通过USB HOST 自动升级仪器工作程序

简要介绍

广泛的测量对象

无源元件：电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。

半导体元件：变容二极管的C-VDC特性；晶体管或集成电路的寄生参数分析

其它元件：印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估

介质材料：塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估

磁性材料：铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估

半导体材料：半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性

液晶材料：液晶单元的介电常数、弹性常数等C-V特性

技术参数

| 测试参数 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR |
| --- | --- |
| 测试频率 |  | 20 Hz～2MHz,10mHz步进 |
| 测试信号电 | f≤1MHz | 10mV～5V,±（10%+10mV） |
| 平 | f>1MHz | 10mV～1V,±（20%+10mV) |
| 输出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω |
| 基本准确度 | 0.1% |
|  | L | 0.0001 uH ～ 9.9999kH |
|  | C | 0.0001 pF ～ 9.9999F |
|  | R,X,Z,DCR | 0.0001 Ω ～ 99.999 MΩ |
| 显示范围 | Y, B, G | 0.0001 nS ～ 99.999 S |
|  | D | 0.0001 ～ 9.9999 |
|  | Q | 0.0001 ～ 99999 |
|  | θ | -179.99°～ 179.99° |
| 测量速度 | 快速: 200次/s（f﹥30kHz） ,100次/s（f﹥1kHz） 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s |
| 校准功能 | 开路 / 短路点频、扫频清零，负载校准 |
| 等效方式 | 串联方式, 并联方式 |
| 量程方式 | 自动, 保持 |
| 显示方式 | 直读, Δ, Δ% |
| 触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 |
| 内部直流偏 | 电压模式 | -5V ～ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步进 |
| 置源 | 电流模式（内阻为50Ω） | -100mA ～ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步进 |
| 比较器功能 | 10档分选及计数功能 |
| 显示器 | 320×240点阵图形LCD显示 |
| 存储器 | 可保存20组仪器设定值 |
|  | USB DEVICE( USBTMC and USBCDC support) |
|  | USB HOST(FAT16 and FAT32 support) |
| 接口 | LAN(LXI class C support) |
|  | RS232C |
|  | HANDLER |
|  | GPIB（选件） |