GCPQ-100

海绵泡沫切割机(实验室专用)

一、主要适用范围及功能

本机主要用于泡沫材料的切割，其可将硬质泡沫、软质泡沫、塑料切割成方形、长方形、条形等，具有切割效率高，切割尺寸准确，精确度高等优点。

二、主要技术要求：

1、切割显示分辨率：0.01mm

2、切割尺寸精度：±1mm

3、工作台尺寸：1000×700mm(可根据用户需要而定)

4、可移动工作台有效行程为 500mm

5、最小切割尺寸：25×25×10mm

6、最大试样厚度：200mm

7、电源电压:380V

8、功率： 2.2KW

三、结构特点：

1、该机配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度，配有数字显示尺。

2、可移动工作台，采用负压吸附方式，固定被切割泡沫。

3、停止运转时，配有手动、自动装置。

4、红色刹车按钮用于手动刹车。当启动按钮按下时此按钮无效

5、当刹车电磁铁吸合时，按下启动按钮，刹车电磁铁立即释放。

四、设备主要配置

1、试验主机一台

2、控制系统一套

3、吸附装置一套

4、数显标尺一个

5、驱动电机一个

6、切割刀一片(增配一片)

7、磨刀砂轮片一片

8、吸尘装置一套